RIOLERINGSREGLEMENT GEMEENTE HOLSBEEK

Hoofdstuk 1 : DEFINITIES

Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities :

Afkoppelingsdeskundige : deskundige die door het college van burgmeester en schepenen wordt aangesteld en die de bewoners informeert over hun afkoppelingen bij een afkoppelingsproject.  Hij maakt een afkoppelingsplan op en controleert de uitvoering van de afkoppelingswerken op privé terrein.

Afkoppelingsproject : elk project dat door de burgemeester en schepenen als dusdanig vastgesteld en door een plan afgebakend is om een optimaal gescheiden rioleringsstelsel in het openbaar domein aan te leggen.

Afvalwater : water met afvalstoffen en/of verontreinigingen waarvan de houder zich ontdoet, de intentie heeft zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van hemelwater dat niet in aanraking is geweest met verontreinigende stoffen.

As builtplan : een plan dat de werkelijk uitgevoerde toestand weergeeft.

Bedrijfsafvalwater : alle afvalwater dat niet voldoet aan de bepalingen van huishoudelijk afvalwater.

Bestaande particuliere woning : woning waarvoor de laatste bouwvergunning voor nieuwbouw of herbouw werd verkregen vóór 1 juni 2001.

Buffervoorziening : Voorziening voor het bufferen van hemelwater met een vertraagde afvoer en een noodoverlaat.

Dakoppervlakte : oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van het dak op een horizontaal vlak

Direct lozen : het toevoegen of verspreiden van stoffen in het grondwater zonder doorsijpeling in de bodem of de ondergrond.

DWA : Droog Weer Afvoer : leiding voor uitsluitend afvalwater (zonder hemelwater)

Entiteit : elke woongelegenheid, elk gebouw of elke parking waar een hemelwaterafkoppeling moet gebeuren

Eigenaar : de bouwheer of diegene aan wie de woning, het handelspand, de meergezinswoning of het appartement toehoort waar de rioolaansluiting moet plaatsvinden. Onder “eigenaar” wordt in huidig reglement ook begrepen degene die, al naargelang, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder is van de woning of het gebouw.

Gemengde riolering : een enkelvoudig stelsel van leidingen of openluchtgreppels bestemd voor het opvangen en transporteren van afvalwater én hemelwater.

Gescheiden riolering : een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van hemelwater.

Gewone oppervlaktewateren : alle oppervlaktewateren met uitzondering van de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot de openbare riolering.

Grijs afvalwater : het huishoudelijk afvalwater dat niet afkomstig is van toiletspoeling (bijvoorbeeld afvalwater van bad, douche, keuken, wasmachine,…)

Hemelwater : verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater.

Hemelwaterput : reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater

Huishoudelijk afvalwater : afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van :

- normale huishoudelijke activiteiten

- sanitaire installaties

- keukens

- het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- en kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernes, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, ziekenhuizen en andere inrichtingen waar niet-besmettelijke zieken worden opgenomen en verzorgd, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons

- Afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend

Infiltratievoorziening : buffervoorziening waarbij de vertraagde afvoer gebeurt door infiltratie.

IBA = Individuele Behandeling voor Afvalwater : een installatie die huishoudelijk afvalwater behandelt tot de vooropgestelde normen.

Indirect lozen : het toevoegen of verspreiden van stoffen in het grondwater na doorsijpeling in de bodem of de ondergrond.

Individuele voorbehandelingsinstallatie : septische put of gelijkaardige inrichting voor de voorbehandeling van normaal huishoudelijk afvalwater.

IE = inwonerequivalent : de gemiddelde hoeveelheid afvalwater die door één persoon per dag wordt geproduceerd, namelijk 150 l/dag.

Infiltratievoorziening : buffervoorziening waarbij de vertraagde afvoer gebeurt door infiltratie.

Infiltratie op eigen terrein : het laten doorsijpelen van hemelwater in de bodem op eigen terrein.

Keurder privéwaterafvoer : de keuring van de privéwaterafvoer moet gebeuren door keurders die opgevolgd worden door de keuringsinstellingen Vlario of Aqua Flanders. Kunstmatige afvoerweg voor hemelwater : greppels, grachten, duikers en leidingen bestemd voor het afvoeren van hemelwater, bodemwater, grondwater, bemalingswater en eventueel ook afvalwater dat behandeld is volgens de wetgeving

Maximale afkoppeling : het hemelwater moet gescheiden van afvalwater afgevoerd worden

Openbare riolering : het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd voor het opvangen en transporteren van afvalwater.

Optimale afkoppeling : bij open en halfopen bebouwing moet het hemelwater gescheiden van afvalwater afgevoerd worden. Bij gesloten bebouwing moet minstens het hemelwater van de voorste dakhelft gescheiden van het afvalwater afgevoerd worden, behalve indien hiervoor leidingen door of onder de woning aangelegd moeten worden.

Rioolbeheerder : de overheid die het rioleringsstelsel beheert. De gemeente Holsbeek is zelf rioolbeheerder van de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur

RWA : Regen Water Afvoer : leiding voor uitsluitend regenwater

Septische put : een waterdichte put waarop de privéwaterafvoer van een pand is aangesloten en waarin de bezinkbare delen uit het afvalwater gescheiden worden door de zwaartekracht.

Vlarem : staat voor het “Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning”. Het is het uitvoeringsreglement van het Vlaamse Milieuvergunningsdecreet en bestaat uit drie delen : Vlarem I, Vlarem II en Vlarem III.

Zoneringsplan : het zoneringsplan geeft aan in welke zuiveringszone een woning gelegen is en werd opgesteld in samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Per zuiveringszone is de burger en/of rioolbeheerder verplicht bepaalde maatregelen te treffen of op te leggen. Men kan het zoneringsplan raadplegen op de website van VMM.

- Centraal gebied (oranje cluster op het zoneringsplan) : een deel van het grondgebied waar de bevolking en/of de economische activiteiten voldoende geconcentreerd zijn om afvalwater op te vangen en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie en/of een definitieve lozingsplaats af te voeren.

- Buitengebied (zoneringsplan) : het deel van het grondgebied dat niet binnen het centrale gebied ligt en verder opgedeeld wordt in :

- Collectief geoptimaliseerd buitengebied (groen gearceerd op het zoneringsplan) : het deel van het buitengebied waar de aansluiting op een collectieve waterzuivering recent werd gerealiseerd.

- Collectief te optimaliseren buitengebied (groene cluster op zoneringsplan) : het deel van het buitengebied waar de aansluiting op een collectieve waterzuivering nog gerealiseerd zal worden.

- Individueel te optimaliseren buitengebied (rode cluster op zoneringsplan) : het deel van het buitengebied waar het afvalwater individueel gezuiverd moet worden door een IBA.

Zwart afvalwater : afvalwater dat verontreinigd is met fecaliën, dus afkomstig van het toilet.

Hoofdstuk 2 : ZONERINGEN EN AANSLUITINGSPLICHT

§ 1.  Wanneer in de openbare weg een openbare riolering is aangelegd, moet het huishoudelijk afvalwater geloosd worden in de openbare riolering. De bouwheer of de eigenaar van de woning of het gebouw moet de lozing aansluiten op de openbare riolering volgens de bepalingen van dit reglement.

§ 2.  Een woning of gebouw wordt geacht aansluitbaar te zijn als het ligt aan een openbare weg uitgerust met openbare riolering. Eventueel moeten niveauverschillen opgelost worden met afvalwaterpompen. Deze aansluitingsplicht geldt ook voor bestaande woningen of gebouwen voor zover de aansluiting technisch mogelijk is. De eigenaar moet zelf de nodige documenten leveren die deze eventuele technische onmogelijkheid tot aansluiting op de openbare riolering staven.

§ 3.  Wanneer de woning of het gebouw in een centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied ligt volgens het zoneringsplan, is een aansluiting van het huishoudelijk afvalwater op de riool verplicht.
Op de verplichte aansluiting op de riool gelden 2 uitzonderingen :

- indien de woning zich meer dan 250 meter van de riolering bevindt

- indien een perceel van derden dient gebruikt te worden om de rioolaansluiting te maken

In beide gevallen is de plaatsing van een IBA verplicht.

§4. In centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied wordt het huishoudelijk afvalwater bij voorkeur rechtstreeks, m.a.w. zonder septische put geloosd in de openbare riolering. Uitzondering hierop vormen deze straten of rioolstrengen waarvoor het gemeentebestuur van oordeel is dat een septische put aangewezen is, gelet op de toestand van het rioolstelsel of de aard van de zuivering.

In uitvoering van deze verordening stelt het college van burgemeester en schepenen een lijst vast van de straten en straatdelen gelegen binnen centraal gebied en collectief geoptimaliseerd buitengebied waar een septische put verplicht is bij nieuwbouw of renovatie en bestaande septische putten dienen behouden te worden.

§ 5.  Wanneer de woning of het gebouw in collectief te optimaliseren buitengebied ligt volgens het zoneringsplan, is een aansluiting van het huishoudelijk afvalwater op de riool verplicht van zodra de riolering aanwezig is.
Een septische put is verplicht bij nieuwbouw of renovatie, en bestaande septische putten worden in gebruik gehouden totdat het collectief te optimaliseren buitengebied overgaat in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied. Bestaande woningen die een IBA hebben kunnen deze behouden in afwachting van aansluiting op de riolering, daarna is een IBA verboden.

§ 6. Wanneer de woning of het gebouw in individueel te optimaliseren buitengebied ligt volgens het zoneringsplan, is er geen aansluiting op het rioleringsnetwerk mogelijk. Het afvalwater moet individueel gezuiverd worden.

Hoofdstuk 3 : DE RIOOLAANSLUITING

§ 1. Alleen de bevoegde technische dienst van de gemeente of eventueel een derde die de gemeente daartoe heeft aangesteld voert de rioolaansluitingen uit. De rioolaansluiting wordt gerealiseerd door twee aansluitputjes (één voor DWA en één voor RWA) te plaatsen. Wanneer er reeds wachtaansluitingen aan het perceel aanwezig zijn, dan komt de technische dienst langs om de wachtaansluitingen in dienst te stellen.

Het is ten strengste verboden te werken op openbaar domein of eigenhandig te kappen of te boren in de riolering of haar aanhorigheden om zelf een aansluiting te realiseren, zelfs wanneer die op privaat domein ligt.

Wanneer vastgesteld wordt dat een niet aangevraagde aansluiting op een wachtaansluiting werd gerealiseerd of wanneer eigenhandig een aansluiting is gerealiseerd op de openbare riolering, wordt een PV van ingebrekestelling opgemaakt zoals vastgesteld in hoofdstuk 5 van dit reglement.

§ 2. De beide aansluitputjes worden geplaatst op privaat domein, tegen de grens van het openbaar domein. Het aansluiten van de private leidingen op deze aansluitputjes is een last van het private rioolstelsel. De eigenaar voert die aansluitingen zelf en op zijn kosten uit nadat de aansluitputjes door de gemeente zijn geplaatst of bij wachtaansluitingen nadat die door de technische dienst in gebruik zijn genomen. Enkel indien een woning op de rooilijn staat, worden de putjes eventueel op openbaar domein geplaatst en voorzien van een aangepast deksel. Tegelijk worden dan de aanwezige private leidingen aangesloten op deze putjes, in samenspraak met de aanvrager.

De aansluitputjes vormen de scheiding tussen het openbare en het private rioleringsstelsel, waarbij de putjes zelf behoren tot het openbare rioleringsstelsel. De putjes mogen niet verwijderd of gewijzigd worden en dienen steeds toegankelijk te zijn voor controle. De gemeente verwittigt de eigenaar als er werkzaamheden aan de huisaansluiting zullen plaatsvinden. De eigenaar is verantwoordelijk voor de plaatsing, de wijziging, de herstelling en het onderhoud, alsook voor de goede werking van het private rioleringsstelsel en draagt alle kosten die daaraan gekoppeld zijn. Het private rioleringsstelsel wordt zodanig gebruikt dat de goede werking ervan behouden blijft.

§ 3. Het perceel dat wordt aangesloten op de riolering moet palen aan het openbaar domein. Er worden geen aansluitingen gerealiseerd over een andere eigendom dan dat van het betrokken perceel. Een afwijking kan worden toegestaan als er enkel over een ander perceel kan worden aangesloten. Hiervoor wordt een schriftelijke overeenkomst met de eigenaar gesloten en aan de gemeente bezorgd.

§ 4. De aansluiting van meergezinswoningen en appartementen met meerdere woongelegenheden wordt gerealiseerd volgens de plaatselijke technische mogelijkheden op één of meer aansluitpunten. De gemeente bepaalt hoeveel aansluitingen er worden gerealiseerd en op welke plaats. De bouwheer overlegt hiervoor tijdig met de gemeentelijke dienst openbare werken. Er wordt een retributie geheven per woongelegenheid, bepaald door de gemeenteraad in het retributiereglement – aansluiting op de openbare riolering.

§ 5. Naast het niveau van de openbare rioleringen bepaalt de kruising van de aanwezige nutsleidingen de diepte van de rioolaansluitingen en de aansluitputjes. Het is daarom zeer belangrijk dat het private rioleringsstelsel pas wordt aangelegd nadat de aansluitputjes zijn geplaatst.

Voor de aanleg van de privé riolering moet de eigenaar zich vergewissen van de diepte waarop de aansluitputjes liggen en zo zijn privé riolering aanpassen als dat nodig is.

De aanvrager/eigenaar betaalt altijd de verplaatsingen van nutsleidingen indien hij een grotere aansluitdiepte van de private riolering wenst te verkrijgen.

De gemeente is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een te diep of foutief aangelegde privéwaterafvoer en de maatregelen die daardoor moeten genomen worden. Een eventueel noodzakelijke pomp en/of terugslagklep moeten op privaat terrein geplaatst worden. De aanvrager/eigenaar betaalt zowel de plaatsing als het onderhoud en het energieverbruik ervan.

De wijzigingen die de gemeente verplicht is aan te brengen door het specifieke gebruik van de huisaansluiting door de eigenaar, zijn ten laste van de eigenaar.

§ 6. De eigenaar die al een huisaansluiting heeft, verbindt er zich toe de gemeente binnen een zo kort mogelijke tijd in te lichten over elk aan hem toe te schrijven feit dat aanpassingen aan de huisaansluiting tot gevolg kan hebben.

§ 7. De eigenaar bezorgt alle nodige informatie over zijn installatie en afvoerstelsel aan de gemeente opdat die een huisaansluiting of een wijziging in de huisaansluiting kan uitvoeren.

§ 8. Het is verboden een huisaansluiting van een onroerend goed op het openbaar rioleringsnetwerk of een privéwaterafvoer te verbinden of te laten verbinden met die van een ander onroerend goed, behalve na een uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van de gemeente. Elke woning of gebouw, uitgezonderd een meergezinswoning of appartement, moet afzonderlijk aangesloten worden op het openbaar rioleringsstelsel.

§ 9. De eigenaar treft als een goed huisvader de nodige schikkingen om iedere oorzaak van beschadiging en verontreiniging van de huisaansluiting en van het openbaar rioleringsnetwerk te vermijden. Hij brengt de gemeente onmiddellijk op de hoogte van elke onregelmatigheid of beschadiging, en van elke afwijking van of strijdigheid met de wettelijke en technische voorschriften die hij redelijkerwijze kan vaststellen. Als die het gevolg zijn van een tussenkomst of nalatigheid van de eigenaar, zijn de kosten voor de herstelling of vervanging voor zijn rekening.

§10. Een tweede rioolaansluiting wordt enkel toegestaan in uitzonderlijke gevallen en na grondige motivatie, als om technische redenen de afvalwaters en/of hemelwaters niet op privaat domein samengebracht kunnen worden. Voor elke bijkomende aansluiting (DWA+RWA of enkel DWA of enkel RWA) moet dan de retributie betaald worden, bepaald door de gemeenteraad in het retributiereglement voor aansluiting op de openbare riolering en uitbreiding van het rioleringsnet.

Hoofdstuk 4 : RIOOLAANSLUITING BIJ NIEUWBOUW/RENOVATIEWERKEN en HET SCHEIDEN VAN PRIVÉ RIOLERING

Rioolaansluiting bij nieuwbouw of renovatiewerken

§ 1. Bij nieuwbouw of renovatiewerken dient de bouwheer of de eigenaar een aanvraag tot aansluiting te doen via het aanvraagformulier van de gemeente Holsbeek. Het aanvraagformulier kan men terugvinden op de website van de gemeente Holsbeek, www.holsbeek.be.

De kosten van de aansluiting vallen ten laste van de aanvrager. De van toepassing zijnde retributie wordt bepaald door de gemeenteraad in het retributiereglement voor aansluiting op de openbare riolering en uitbreiding van het rioleringsnet.

Indien de bouw of renovatie van de woning samenvalt met een afkoppelingsproject in de straat dient de eigenaar eveneens een aanvraag tot rioolaansluiting te doen en de bijhorende retributie te betalen zoals hierboven beschreven.

Na betaling van de retributie zullen er door de gemeente twee huisaansluitputjes worden geplaatst, voor afvalwater en regenwater. Ook indien deze putjes al aanwezig zijn op het perceel, bijvoorbeeld omdat er voordien al rioleringswerken waren, dient de bouwheer of eigenaar dezelfde procedure te overlopen van aanvraag en betaling van retributie. De gemeente zal de huisaansluitputjes komen in dienst stellen na betaling van de retributie. In geen geval mag men zonder aanvraag tot aansluiting gebruik maken van de aanwezige wachtaansluitingen.

Indien, in het geval van nieuwbouw, er een oude woning werd afgebroken en er van die oude woning reeds DWA en een RWA huisaansluitputjes aanwezig zijn, mag de nieuwbouw hierop worden aangesloten en moet er in dit geval niet opnieuw een retributie worden betaald. Indien de nieuwbouw uit meer wooneenheden bestaat dan de oude afgebroken woning, dient er voor de bijkomende wooneenheden wel een nieuwe aanvraag en betaling van de retributie te gebeuren.

Bij nieuwbouw of renovatiewerken dient het private rioleringsstelsel verplicht te worden gekeurd volgens hoofdstuk 7 van dit reglement.

Scheiden privé riolering (afkoppelingsproject) bij aanleg van gescheiden riolering in de straat.

§ 1. Wanneer in de openbare weg een gescheiden riolering of DWA riolering wordt aangelegd of werd aangelegd na 1 januari 2014, gelden volgende verplichtingen voor de eigenaars van alle entiteiten langsheen deze openbare weg binnen collectief te optimaliseren buitengebied, centraal gebied en collectief geoptimaliseerd buitengebied van het zoneringsplan :

- Er geldt een aansluitingsplicht

- Het afvalwater wordt uitsluitend aangesloten op de droogweerafvoer (DWA)

- Het hemelwater wordt optimaal afgekoppeld van de droogweerafvoer en de overloop wordt zo nodig aangesloten op de regenwaterafvoer (RWA)

Voorwaarden en werkwijze :

Voor elk perceel worden 2 aansluitingen voorzien :

- Huisaansluitputje DWA voor het afvalwater

- Huisaansluitputje RWA voor het regenwater

§ 2. Tijdens de uitvoering van de rioleringswerken zijn de aanpalende eigenaars door de Vlaamse regelgeving verplicht om hun private riolering  om te vormen naar een gescheiden systeem conform de geldende regels.

§ 3. Volgende stappen worden door de gemeente ondernomen om de eigenaars te begeleiden en ondersteunen bij deze verplichting, bij rioleringswerken in de straat :

- De gemeente stelt een afkoppelingsdeskundige aan.

- De afkoppelingsdeskundige neemt met elke eigenaar contact op voor een plaatsbezoek. Tijdens dit plaatsbezoek wordt alle nodige informatie verzameld om een afkoppelingsdossier van de woning of het gebouw te kunnen opstellen.

- In het afkoppelingsdossier worden onder meer alle technische gegevens alsook het plan van de bestaande toestand en het plan van de ontworpen toestand opgenomen. Ook de geldende richtlijnen voor de wijze van uitvoering van de noodzakelijke afkoppelingswerken zijn in het dossier opgenomen. Het afkoppelingsdossier wordt kosteloos aan de eigenaar bezorgd.

- De eigenaar krijgt gedurende de riolerings- en wegeniswerken de tijd om de afkoppelingswerken op privaat terrein uit te (laten) voeren en te laten keuren.

- Alle kosten om de afkoppelingswerken uit te voeren op privaat terrein, om zo aan de verplichtingen te voldoen, zijn  integraal ten laste van de eigenaar.

- Het private rioleringsstelsel dient verplicht te worden gekeurd volgens hoofdstuk 7 van dit reglement.

- De eigenaar verwittigt de afkoppelingsdeskundige wanneer de afkoppelingswerken op privaat terrein voltooid zijn, waarna de keuring van de private riolering door een erkende keurder kan plaatsvinden. De keuring naar aanleiding van een afkoppelingsproject wordt eveneens betaald door de gemeente en is dus kosteloos voor de eigenaar. Een conformiteitsattest afgeleverd door de erkende keurder geldt als enige bewijs van correcte aansluiting.

- Eigenaars met een woning van vóór 1 juni 2001 kunnen een subsidie van de gemeente bekomen mits zij voldaan hebben aan de afkoppelingsplicht. Het bewijs hiervoor wordt geleverd door het voorleggen van het conforme keuringsattest. Het bedrag van de subsidie werd bepaald door de gemeenteraad in het toelagereglement voor gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater, vastgesteld door de gemeenteraad.

§ 4.Bij de afvoer van regenwater moet de voorkeur gaan naar de hieronder vermelde rangorde van afvoerwijzen:

- opvangen voor hergebruik

- infiltratie op eigen terrein

- buffering met vertraagd lozen op het oppervlaktewater of een gracht

- lozing in de RWA riolering van de straat

Hoofdstuk 5 : REGULARISATIE VAN WONINGEN DIE NIET VOLDOEN AAN DE AANSLUITINGS- OF AFKOPPELINGSPLICHT.

§ 1. De gemeente zal de betrokken eigenaars in kennis stellen indien ze niet voldoen aan de aansluitings- of afkoppelingsplicht. Binnen de zes maanden na de kennisgeving door de gemeente moeten eigenaars die hieronder vallen, in orde zijn met hun aansluitingsplicht en in voorkomend geval een gescheiden privé-afvoer en een gescheiden aansluiting verwezenlijken.

Een conformiteitsattest na een keuring is het enige geldige bewijsstuk om aan te tonen dat voldaan is aan de aansluitings- en afkoppelingsplicht.

Het conformiteitsattest verkrijgt men na de verplichte keuring volgens hoofdstuk 7 van dit reglement.

§ 2. Ten aanzien van de eigenaars die zes maanden na de kennisgeving geen conformiteitsattest heeft overgemaakt aan de gemeente, wordt een PV van ingebrekestelling overgemaakt. Er ontstaat dan een belastbare toestand conform het Gemeentelijk belastingreglement op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater, op het niet naleven van de aansluitingsplicht riolering, op het niet plaatsen van een IBA, op het niet correct aangesloten zijn op de riolering en op het niet correct functioneren van de IBA.

Hoofdstuk 6 : INDIVIDUELE BEHANDELINGSINSTALLATIE VOOR AFVALWATER (IBA)

Wanneer de woning gelegen is in individueel te optimaliseren buitengebied moet er een eigen waterzuivering voorzien worden. Bij nieuwbouw of herbouwen moet deze onmiddellijk geplaatst worden. Bij grondige renovatie kan het college van burgemeester en schepenen de plaatsing van een IBA opleggen als last in de omgevingsvergunning. Voor bestaande woningen is een septische put verplicht voor alle afvalwater (zwart + grijs) in afwachting van de plaatsing van een IBA. Nadien is de septische put eventueel te behouden als voorbehandeling voor de IBA. De gemeente zal de eigenaars van bestaande woningen contacteren op het moment dat de IBA moet geplaatst worden.

De plaatsing van de IBA is in de eerste plaats een verplichting van de eigenaar, maar de gemeente komt wel tussen met een gemeentelijke subsidie. Het bedrag van de subsidie wordt bepaald door de gemeenteraad in het subsidiereglement voor individuele waterzuiveringsinstallaties.

De IBA is een installatie die voorzien is op het zuiveren van zowel grijs als zwart afvalwater. Regenwater moet dus sowieso afgekoppeld worden van het afvalwater op het moment dat de IBA aangesloten wordt.

De lozing van het gezuiverde afvalwater dat uit de IBA komt (het effluent) is geregeld in Vlarem II art. 6.9.2.

Hoofdstuk 7 : KEURING PRIVATE RIOLERING

§ 1. De privéwaterafvoer moet in de volgende gevallen gekeurd worden:

1° bij nieuwbouw of herbouw conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
2° bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting of bij de plaatsing van een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater)
3° nadat een inbreuk op de gelijkvormigheid is vastgesteld
4° bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, tenzij er een keuring kan voorgelegd worden voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is
5° nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de privéwaterafvoer

6° bij een vrijwillige afkoppeling (woning van vóór 1 juni 2001 en geen rioleringsproject in de straat) indien men een subsidie wenst te ontvangen

7° bij een niet-conform keuringsattest ?.

De keuring heeft als doel na te gaan of de privéwaterafvoer conform is voor een aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar rioleringsnetwerk, waarbij wordt nagegaan of de scheiding van hemelwater en afvalwater wordt nageleefd op het private domein, de afvoer van afvalwater conform is met de wettelijke voorschriften die opgenomen zijn in de milieuwetgeving, en de opvang, de mogelijkheid tot gebruik en de afvoer van hemelwater conform is met de verordeningen inzake hemelwater, naargelang welke verordening van toepassing is op de situatie in kwestie die moet worden gekeurd, en rekening houdend met eventuele vergunningsaanvragen.

§2. Het conformiteitsattest van de keuring moet van een type zijn dat vastgesteld is door een erkend keuringsorganisme zoals Vlario, Aqua Flanders of gelijkwaardig, waarbij alle gegevens die deze instelling aanduidt, verplicht moeten worden ingevuld op het conformiteits- (of niet-conformiteits-)attest.

De uitvoering en kwaliteitsborging van het keuringsproces zal moeten gebeuren volgens de ISO norm : NBN EN ISO/IEC 17020.

De keurders mogen niet betrokken zijn bij activiteiten die hun onafhankelijkheid en integriteit bij de keuringsactiviteiten kunnen beïnvloeden. De keurder mag niet betrokken zijn bij de technische uitvoering van de binneninstallatie en/of privé-waterafvoer.

§ 3. De eigenaar of bouwheer van woningen of appartementen is verantwoordelijk voor de aanvraag van de keuring, vermeld in paragraaf 1, en draagt de kosten die verbonden zijn aan de keuring. Behalve bij de eerste keuring in het kader van aanleg van nieuwe gescheiden riolering op openbaar domein (afkoppelingsproject) of bij de eerste keuring van een vrijwillige afkoppeling. In deze beide gevallen zijn de aanvraag en de kosten van de keuring ten laste van de gemeente Holsbeek. De eigenaar dient dan de gemeente Holsbeek te verwittigen wanneer de werken aan het private rioleringsstelsel klaar zijn voor keuring. Bij eventuele herkeuringen, wanneer de eerste keuring niet-conform is, zijn de kosten altijd ten laste van de eigenaar.

De eigenaar is verplicht om alle nodige informatie over zijn privéwaterafvoer te bezorgen aan de bevoegde keurder zodat die de privéwaterafvoer kan keuren.

De eigenaar ontvangt het keuringsattest. Een afschrift van het keuringsattest wordt rechtstreeks door diegene die de keuring uitvoert, overgemaakt aan de gemeente.

§ 4. Als de gemeente Holsbeek naar aanleiding van een keuring vaststelt dat de privéwaterafvoer niet conform is voor aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk, informeert de gemeente de eigenaar over de situatie en over de herstelmaatregelen die genomen moeten worden om de privéwaterafvoer conform voor aansluiting op de huisaansluiting of op het openbaar saneringsnetwerk te maken.

De eigenaar voert de nodige aanpassingen aan de privéwaterafvoer uit en neemt het initiatief om de herkeuring aan te vragen.

De nodige aanpassingen aan de privéwaterafvoer worden vóór de eerste ingebruikname uitgevoerd, of binnen de 60 dagen als de eigenaar al feitelijk van de privéwaterafvoer gebruikmaakt. Deze termijnen worden vermeld op het keuringsattest.

§ 5. Als de eigenaar geen voorafgaande keuring als vermeld in paragraaf 1, heeft laten uitvoeren, maar wel feitelijk gebruikmaakt van de privéwaterafvoer, of als de nodige aanpassingen om de privéwaterafvoer conform voor aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk te maken, niet worden uitgevoerd binnen de gestelde termijnen, stuurt de gemeente Holsbeek een aanmaning.

In die aanmaning vermeldt de gemeente Holsbeek :
1° wat de eigenaar moet doen om zijn verplichtingen na te komen, samen met de uiterste termijn waarin dat moet gebeuren; de gemeente Holsbeek voorziet een termijn van minimum dertig dagen.
2° de mogelijkheid om de dienstverlening te beperken of te schorsen als de eigenaar de nodige aanpassingen weigert te doen om de privéwaterafvoer conform voor aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk te maken.

§ 6. De gemeente Holsbeek kan de aansluiting van de privéwaterafvoer op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk weigeren als uit de keuring blijkt dat de privéwaterafvoer niet conform is voor aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar rioleringsnetwerk of als de privéwaterafvoer niet voorafgaand is gekeurd.

§ 7. De keuring is een momentopname en ontslaat de burger niet van zijn verantwoordelijkheid de privéwaterafvoer volgens de gangbare wettelijke en technische voorschriften te behouden. De keurder draagt in deze geen enkele verantwoordelijkheid.

§ 8. De termijnen voor het indienen van een conformiteitsattest zijn :

- Bij nieuwbouw of renovatiewerken, vóór de eerste ingebruikname

- Bij het plaatsen van een IBA, vóór de ingebruikname

- Binnen de dertig dagen nadat er een inbreuk op de gelijkvormigheid is vastgesteld, de eigenaar geen voorafgaande keuring heeft laten doen of geen herkeuring binnen de gestelde termijn.

- Bij aanleg van gescheiden riolering op openbaar domein, vóór de voorlopige oplevering van de wegenis- en rioleringswerken. De gemeente zal de eigenaars in kennis stellen van de datum van voorlopige oplevering.

- Indien er een herkeuring moet gebeuren, binnen de zestig dagen na de eerste keuring.

- Bij een vrijwillige afkoppeling dient het conformiteitsattest ten laatste samen met de subsidieaanvraag te worden ingediend.

Acties van de gemeente Holsbeek indien men de termijnen niet respecteert  voor het indienen van het conformiteitsattest:

- Bij nieuwbouw of renovatiewerken : Wanneer men vaststelt dat er geen conformiteitsattest werd ingediend vóór de ingebruikname zal de gemeente Holsbeek de eigenaar aanmanen en krijgt deze zestig dagen tijd om het conformiteitsattest alsnog in te dienen. Indien na aanmaning het conformiteitsattest binnen de gestelde periode nog niet werd ingediend door de betreffende eigenaar volgt een PV van ingebrekestelling en wordt de eigenaar onderworpen aan de belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater, het niet naleven van de aansluitingsplicht riolering, het niet plaatsen van een IBA, het niet correct aangesloten zijn op de riolering en het niet correct functioneren van de IBA, zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

- Bij het plaatsen van een IBA : Wanneer men vaststelt dat er geen conformiteitsattest werd ingediend vóór de ingebruikname van de IBA zal de gemeente Holsbeek de eigenaar aanmanen en krijgt deze zestig dagen tijd om het conformiteitsattest alsnog in te dienen. Indien na aanmaning het conformiteitsattest binnen de gestelde periode nog niet werd ingediend door de betreffende eigenaar volgt een PV van ingebrekestelling en wordt de eigenaar onderworpen aan de belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater, het niet naleven van de aansluitingsplicht riolering, het niet plaatsen van een IBA, het niet correct aangesloten zijn op de riolering en het niet correct functioneren van de IBA, zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

- Bij een inbreuk op de gelijkvormigheid, geen voorafgaande keuring of geen herkeuring binnen de gestelde termijn zal de eigenaar worden aangemaand om het conformiteitsattest binnen de maand te bezorgen. Indien na aanmaning het conformiteitsattest binnen de gestelde periode nog niet werd ingediend door de betreffende eigenaar volgt een PV van ingebrekestelling en wordt de eigenaar onderworpen aan de belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater, het niet naleven van de aansluitingsplicht riolering, het niet plaatsen van een IBA, het niet correct aangesloten zijn op de riolering en het niet correct functioneren van de IBA, zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

- Bij aanleg van gescheiden riolering in de straat : Bij  het niet in orde zijn van de private afkoppelingswerken binnen de gestelde termijn (vóór de voorlopige oplevering van de wegenis- en rioleringswerken) wordt de betreffende eigenaar aangemaand om de werken alsnog binnen de maand uit te voeren en een conformiteitsattest te bezorgen.

Indien na aanmaning de afkoppelingswerken binnen de gestelde periode nog niet werden uitgevoerd door de betreffende eigenaar volgt een PV van ingebrekestelling en wordt de eigenaar onderworpen aan de belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater, het niet naleven van de aansluitingsplicht riolering, het niet plaatsen van een IBA, het niet correct aangesloten zijn op de riolering en het niet correct functioneren van de IBA, zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

Hoofdstuk 8 : AANSLUITINGSKOST / RETRIBUTIE

§ 1. De retributie voor de aansluiting op de riolering wordt aangerekend bij :

- het aansluiten op een nieuwe rioolaansluiting

- het aansluiten op een wachtaansluiting op de riolering

- bij het vernieuwen van de aanwezige openbare riolering in de straat, indien er méér aansluitingen gevraagd worden door de eigenaar dan op dat moment aanwezig zijn, dienen de bijkomende aansluitingen te worden betaald

§ 2. De retributie wordt forfaitair vastgelegd voor de aansluiting van één woongelegenheid, handelspand of bedrijfsgebouw. Ze omvatten een DWA- en een RWA-aansluiting of enkel een DWA- of enkel een RWA-aansluiting, volgens het geval.

Bij meergezinswoningen of appartementen is de retributie van toepassing voor elke woongelegenheid, ongeacht het aantal reële aansluitpunten op de riolering.

§ 3. Bij afkoppelings-, vernieuwings- of verbeteringswerken aan de openbare rioleringen worden de al bestaande aansluitingen vernieuwd op kosten van de gemeente en moet er geen retributie meer betaald worden voor die aansluiting, op voorwaarde dat er correct wordt afgekoppeld en aangesloten op de DWA- en RWA-aansluiting van het gescheiden stelsel.

§ 4. De retributie werd bepaald door de gemeenteraad in het retributiereglement voor aansluiting op de openbare riolering en uitbreiding van het rioleringsnet.

Hoofdstuk 9 : HANDHAVING

De eigenaar die niet voldoet of niet correct voldoet aan de aansluitingsplicht, de afkoppelingsplicht of de plicht tot het plaatsen van een IBA, wordt onderworpen aan het gemeentelijk belastingreglement op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater, het niet naleven van de aansluitingsplicht riolering, het niet plaatsen van een IBA, het niet correct aangesloten zijn op de riolering en het niet correct functioneren van de IBA, zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

Hoofdstuk 10 : SLOTBEPALINGEN

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 mei 2021.

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot lozing huishoudelijk afvalwater, aansluiting op openbare riolering en afkoppelen van hemelwater van 5 juli 2005 wordt opgeheven vanaf de zelfde datum.